| L.p. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość (szt./kpl.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiały ćwiczeniowe na zajęcia praktyczne – Eksploatacja urządzeń elektronicznych, które obejmują: |
| 1. | Mikrokontroler, zestaw podstawowy | Wymagane minimalne parametry zestawu: Moduł z mikrokontrolerem. Specyfikacja: Napięcie zasilania: od 7 V do 12 V, Mikrokontroler: maksymalna częstotliwość zegara: 16 MHz, pamięć SRAM: 2 kB, pamięć Flash: 32 kB (5 kB zarezerwowane dla bootloadera), pamięć EEPROM: 1 kB, Porty I/O: 14, Wyjścia PWM: 6, Ilość wejść analogowych: 6 (kanały przetwornika A/C o rozdzielczości 10 bitów), Interfejsy szeregowe: UART, SPI, I2C, Zewnętrzne przerwania, Podłączona dioda LED na pinie 13, Gniazdo USB A do programowania, Złącze DC 5,5x2,1mm do zasilania. Płytka stykowa min. 400 otworów - płytka z osobnymi liniami zasilania umożliwiająca tworzenie układów elektronicznych. Przewody połączeniowe męsko-męskie - 20 szt - umożliwiające tworzenie połączeń na płytce stykowej oraz pomiędzy płytką i modułem. Bateria 9 V z dedykowanym zatrzaskiem (tzw. klipem). Rezystory przewlekane: 330Ω, 1 kΩ (po 10 szt.). Potencjometr montażowy - proste pokrętło. Diody LED 5 mm: zielona (5 szt.), czerwona (5 szt.), żółta (5 szt.), niebieska (1 szt.) Dwa fotorezystory - czujniki umożliwiające pomiar natężenia padającego światła. Serwomechanizm modelarski typu micro. Wyświetlacz LCD 16x2 ze złączami. Sterownik silników - mostek H umożliwiający sterowanie kierunkiem oraz prędkością obrotową dwóch silników prądu stałego. Czujnik odległości - ultradźwiękowy działający w zakresie od 2 cm do 200 cm. Buzzer z generatorem - zasilany napięciem 5 V prosty generator sygnałów dźwiękowych. Stabilizator napięcia 5 V z kondensatorami. Przyciski typu tact-switch - 5 szt. Przewód USB do połączenia modułu z mikrokontrolerem z komputerem. | 10 kpl. |
| 2. | Mikrokontroler, zestaw elementów rozszerzających | Wymagane minimalne parametry zestawu: Płytka stykowa min. 400 otworów - płytka z osobnymi liniami zasilania umożliwiająca tworzenie układów elektronicznych. Przewody połączeniowe męsko-męskie - 20 szt. - umożliwiające tworzenie połączeń na płytce stykowej oraz pomiędzy płytką i modułem. Przewody połączeniowe żeńsko-żeńskie - 20 szt. - umożliwiające tworzenie połączeń. Czujnik magnetyczny - kontaktron - przewodowy czujnik zbliżeniowy załączany magnetycznie. Urządzenie stosowane głównie do określenia pozycji drzwi i okien. Buzzer bez generatora 23mm - przetwornik piezoelektryczny w obudowie z wyprowadzonymi przewodami oraz uchwytami montażowymi. Stabilizowany zasilacz sieciowy 230 V AC. Napięcie wyjściowe 12 V DC. Prąd wyjściowy: 1,5 A - 2 A, do zasilania płytki modułu z mikrokontrolerem. Klawiatura - matryca 16 x tact switch - Matryca złożona z 16 przycisków typu tact switch rozłożonych w czterech wierszach i czterech kolumnach. Czujnik PIR - do detekcji obiektów w pomieszczeniach w systemach alarmowych i oświetleniowych. Tranzystory NPN - 5 szt. - układy półprzewodnikowe pozwalające m.in. sterować elementami, które pobierają większy prąd niż może dostarczyć pojedynczy pin mikrokontrolera. Fotorezystory - czujnik umożliwiające pomiar natężenia padającego światła. Czujnik temperatury - 2 szt. - z interfejsem 1-wire, zakres od -55 °C do 125°C. Zasilany napięciem od 3,0 V do 5,5 V. Czujnik temperatury analogowy - 2 szt. - prosty w obsłudze termometr, podłączany do wejść analogowych modułu z mikrokontrolerem, zakres od 0°C do 100 °C. Zasilany napięciem od 4,0 V do 30 V. Czujnik - z interfejsem cyfrowym jednoprzewodowym, umożliwiający pomiar temperatury oraz wilgotności powietrza. 2 x Dioda LED RGB - trójkolorowa, matowa wspólna katoda w obudowie 5 mm. Listwa LED RGB - złożona z 8 indywidualnie adresowanych diod LED ze zintegrowanym sterownikiem. Wyświetlacz 7-segmentowy x2 - 10mm - podwójny wyświetlacz umożliwiający wyświetlanie dwóch cyfr wraz z kropkami oraz niektórych liter. Tranzystor N-MOSFET - o parametrach: Vds: 100 V. Id: 36A. Rdson: 0,044 Ω. W obudowie: TO-220. Kondensatory elektrolityczne - 10 szt. - 100uF/35V 105C THT. Rezystory przewlekane - 30 szt. - 10 kΩ, 1/4 W. Rezystory przewlekane - 30 szt. - 1,0 kΩ, 1/4 W. Rezystory przewlekane - 30 szt. - 4,7 kΩ, 1/4 W. Podkładka ze sklejki - z możliwością przymocowania płytki stykowej i modułu z mikrokontrolerem. Dystanse nylonowe - 10 szt. - wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiające montaż płytki modułu z mikrokontrolerem do podstawki. Śrubki i nakrętki - do montażu płytki modułu z mikrokontrolerem. Nóżki samoprzylepne kwadratowe - 8 szt. - jako podstawki do płyty na której wykonywane będą projekty. Kuferek do przenoszenia elementów zestawu. | 10 kpl. |
| 3. | Mikrokontroler - zestaw 13 modułów rozszerzających (kompatybilnych z modułem z mikrokontrolerem) z przewodami | Wymagane minimalne parametry zestawu: Czujnik gazu - wykrywający LPG, gaz ziemny oraz tlenek węgla. Czujnik koloru - wykrywający kolor statyczny. Czujnik płomieni - zakres wykrywanej fali: od 760 do 1100 nm. Liniowy czujnik efektu Halla - posiada zmienny stopień czułości. Czujnik odbiciowy na podczerwień - zmienny stopień czułości. Czujnik odległości optyczny, cyfrowy - efektywny zakres pomiaru: 0,8 m. Czujnik wilgotności gleby - głębokość detekcji: 38 mm. Czujnik obrotu - enkoder - 20 kroków na jeden obrót. Czujnik dźwięku - zakres od 50 Hz do 20 kHz. Czujnik temperatury i wilgotności - zakres temperatury od 0 do 50 °C, wilgotności od 20 do 90 % RH. Czujnik wychylenia / wstrząsu - komunikujący się cyfrowo z mikrokontrolerem. Czujnik ultrafioletu - zakres wykrywanej fali: od 200 do 370 nm. Czujnik poziomu cieczy - detekcja na głębokość do 48 mm. Przewody połączeniowe ze złączami żeńskimi - raster 2,54 mm. | 10 kpl. |
| 4. | Płytka stykowa 3220 otworów z wyprowadzeniami na zasilanie | Płytka stykowa do testowania układów przed zaprojektowaniem PCB, wymiary: 260x245mm, liczba otworów: 3220, dodatkowe gniazda na zasilanie 4szt. | 10 szt. |
| 5. | Minikomputer z zestawem komponentów | Wymagane minimalne parametry: Minikomputer, procesor 4-rdzenie 1,4GHz, 64bit, 1GB RAM 900 MHz, dwuzakresowe WiFi 2.4GHz + 5GHz, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet (do 300mbps) + wsparcie dla PoE, gniazda: 4xUSB, HDMI, Audio, 40 pinów GPIO, gniazdo microSD na kartę pamięci, microUSB do zasilania układu, złącze do dedykowanej kamery, 4-polowe gniazdo jack 3,5mm, do podłączenia słuchawek, głośników lub wyprowadzenia wideo poprzez standard RCA Composite, gniazdo Ethernet. Karta pamięci microSD min 16GB klasa 10 z czytnikiem oraz niezbędnym oprogramowaniem dla minikomputera. Zasilacz microUSB (5 V 2,5 A). Uniwersalna obudowa. Konwerter USB/UART. Przewód sieciowy. Zestaw radiatorów. Dedykowana kamera 8Mpx. Mała płytka stykowa. Przewody połączeniowe. Komplet elementów elektronicznych: kolorowe diody LED min. 10szt., rezystory min. 20szt., moduł buzzera, przycisk, czujnik temperatury. | 10 kpl. |